## Slide 1
目标级车路空间配准：测量模型与求解
现代测量数据处理 · 课程小组汇报
以 V2I-Calib 开源代码为主体
车端目标框 → 跨端关联 → 刚体外参估计 → 误差评价
小组原有轨迹时差实验列为扩展分析，单独标注来源。
汇报人：卞浩邈 武汉大学 · 测绘遥感信息工程全国重点实验室
Notes: 课程作业。主体论文与代码归属 Qu 等作者；末尾轨迹时差页来自原小组组会 PPT。

## Slide 2
01
问题与汇报边界
V2I-Calib, IROS 2024；上游代码仓库
课程问题
不同坐标系中的车端、路侧目标框，怎样建立对应关系并估计空间变换？
代码主体
V2I-Calib：目标框筛选、关联、刚体配准、外参评价。讲解 oIoU 关联路线。
小组扩展
原组会分析：利用连续目标轨迹估计随时间变化的空间误差与车路时差。
■ 论文方法与小组扩展分开讲；课程不要求复现，所有数字均标明来源。

## Slide 3
01
观测对象：两端三维目标框
V2I-Calib, IROS 2024；上游代码仓库
车端观测 Bᵥ
每帧包含若干目标：类别、三维框中心、尺寸与朝向；坐标在车端激光雷达系。
路侧观测 Bᵢ
同一交通场景由路侧激光雷达观测；目标数和可见范围可能不同。
输入不是逐点配准的原始点云，而是检测或标注得到的目标框。
■ 共同目标提供跨端几何约束；遮挡与漏检使关联成为求解前提。

## Slide 4
02
测量模型：求两端刚体变换
V2I-Calib 论文 §II，式 (1)–(4)
pᵥ = R pᵢ + t + ε
未知量
旋转矩阵 R、平移向量 t；组成 4×4 齐次外参 T。
观测量
共同目标的三维框顶点；由目标框构成稀疏特征点集。
误差
标注或检测噪声、遮挡、错误关联以及未处理的时差。
■ 先找到对应目标，再求 R、t，使对应几何特征尽量重合。

## Slide 5
02
数据与预处理：从标注框进入算法
上游 README：DAIR-V2X cooperative，GT 目标级配置
数据文件
cooperative/data_info.json
vehicle-side/label/lidar
infrastructure-side/label/virtuallidar
cooperative/calib/lidar_i2v
预处理
选择帧对；读取两端三维框；按类别、距离和数量筛选候选目标。
参照外参
数据集外参用于计算旋转和平移误差；输入目标级 GT 框实验不需要原始图像和点云。
■ 课堂演示以数据结构与算法流程为主；数据集未包含在提交包。

## Slide 6
03
目标关联：候选变换与 oIoU
V2I-Calib 论文 §III-A，式 (5)–(6)
① 假设匹配
从可能同类的车路目标框中取候选对应，得到候选空间变换。
② 场景评分
把一端所有目标框变换到另一端；以整体三维 IoU（oIoU）评价场景重合程度。
③ 亲和矩阵
组合核心亲和度与类别等辅助信息，形成跨端目标两两匹配得分。
oIoU = Σ IoU₃ᴰ(Bᵥ, T Bᵢ) / max(m, n)
■ 评分利用整个场景约束，减轻单个相似目标造成的歧义。

## Slide 7
03
从亲和矩阵到共同目标
V2I-Calib 论文 §III-B；上游 calib/matching/engine.py
跨端亲和矩阵 A
Aᵢⱼ = 目标 i 与目标 j 的匹配得分
类别 / 核心几何关系 → 得分
线性分配与筛选
按亲和度寻找一对一对应；
筛除低分或不稳定的匹配。
输出：共同目标框对
■ 错误匹配会直接污染外参估计，因此关联质量是关键误差来源。

## Slide 8
03
外参求解：SVD 与迭代优化
V2I-Calib 论文 §III-C；上游 calib/solvers/svd.py
点集构造
从匹配目标框提取顶点或几何特征，形成两端对应点集。
刚体最小二乘
最小化 Σ‖pᵥ,k − (R pᵢ,k + t)‖²；由 SVD 求初始 R、t。
细化与检验
使用匹配筛选和迭代策略优化估计，并检查结果是否稳定。
T = [ R t ; 0 1 ]
■ 数据处理主链：观测筛选 → 对应关系 → 最小二乘配准 → 质量判断。

## Slide 9
03
提交代码：如何对应到方法步骤
上游仓库固定版本 21531399…；详细路径见 COURSE_README.md
实验配置
configs/pipeline_paper3737_oiou_gt15_thr4_top6_iter2.yaml
运行入口
tools/run_calibration.py
处理主流程
calib/pipelines/object_level.py
目标关联
calib/matching/engine.py
外参求解
calib/solvers/svd.py
结果评价
calib/evaluation/metrics.py
■ 代码为原作者的 MIT 开源实现；本组新增课程说明与展示材料。

## Slide 10
04
评价指标与论文报告结果
数值来自 V2I-Calib 原论文 Table II（easy group）；非本组复现
旋转误差 RRE
估计旋转与参考旋转的夹角；单位 °。
平移误差 RTE
估计平移与参考平移的欧氏距离；单位 m。
成功率 / 时间
论文按 RTE < 2 m 统计成功率，并报告运行时间。
原论文 easy group：RRE 0.68° | RTE 0.56 m | 成功率 96.8% | 时间 0.21 s
■ 这些是论文发表结果；本次仅提交相关代码，不声称完成复现。

## Slide 11
04
方法边界：空间配准之外还有时差
V2I-Calib 空间配准；后两页为原组会 PPT 中的小组分析
V2I-Calib 已覆盖
同一时刻或已对齐帧对中的目标关联与空间外参估计。输入是三维目标框。
小组扩展所研究
目标轨迹跨越多个时刻；空间偏差与时间偏差都可能改变两端对同一目标的位置。
时间偏差引起的位移 ≈ 目标速度 × 时间偏差
■ 后两页保留原组会图表，作为独立分析，不归因于 V2I-Calib 代码。

## Slide 12
04
核心思路：轨迹作为车路桥梁
1
空间误差
整条轨迹整体平移 / 旋转
2
时间偏差
观测点沿轨迹滑移：位移＝速度 × 时间偏差
3
可观测性
直行时与沿向平移不可区分；转弯时可区分
直行：滑移 ≈ 沿向平移
转弯：方向改变
— — 路侧观测 —— 车端观测 ● 含时间偏差的观测点
▪ 两端都具备：路侧下发的目标列表随时间连续，车端感知亦然，无需传输图像。
▪ 同时携带空间与时间信息：静止目标对时间偏差不敏感，运动目标的位置差随速度与时间偏差变化，使时间偏差可被观测。
■ 目标轨迹同时携带空间与时间信息，是在不传输图像的条件下实现车路一致定位的共同观测。
小组原有分析 · 非上游代码结果
来源：原组会 PPT《基于目标轨迹的目标级车路协同定位》；未包含在 V2I-Calib 代码中。
Notes: 【讲法】全稿中心思想：目标轨迹是车路两端都有的信息，而且同时带着空间和时间信息。
三栏图：
1. 空间误差：整条轨迹被整体平移、旋转（外参误差或定位偏差的样子）。
2. 时间偏差：观测点沿轨迹前后滑动，滑动距离＝车速 × 时间偏差。静止目标看不出时间偏差，运动目标才看得出。
3. 可观测性：车都直行时，"沿轨迹滑动"和"沿行驶方向平移"长得一模一样，分不开；转弯时滑动方向跟着变，就能分开。这对应初步验证页右图。
【可能被问】
问：用轨迹做标定不是 TrajMatch 已经做过了吗？答：它是路侧对路侧、常数时间偏差、离线，且不涉及车辆定位误差；我们是车路之间、随时间变化、在线，评价看车路一致。
问：和 CoAlign 有什么不同？答：它逐帧在网络里做位姿图对齐，以检测精度评价；我们利用时间上连续的轨迹并处理时间偏差。具体差异列在展望页备注的讨论议题里，组会后精读正文确认。

## Slide 13
04
初步验证
Chart: 
| 不修正 | 官方人工补丁 | 轨迹在线估计
一致率@0.5 m | 0.09 | 0.59 | 0.69
车路一致率 @0.5 m（46519 个目标）
 | 不修正 | 官方补丁 | 在线估计
中位距离 | 1.11 m | 0.41 m | 0.34 m
佐证：图像 IoU | 0.48 | 0.60 | 0.62
以前 1 s 内两端共同目标的轨迹估计平移、偏航与时间偏差，在其后 1 s 上评测。图像 IoU 可达上界 0.70，指标上界 0.84。
Chart: 
| 方向单一 （如均为直行） | 中等 | 方向多样 （含转弯、横穿）
观测噪声 0.2 m | 137 | 16 | 13
观测噪声 0.5 m | 342 | 41 | 32
注入已知时间偏差后的估计误差（90% 分位数，ms）
按 1 s 窗口内目标运动方向的多样性分组；观测噪声为独立高斯，结果偏乐观。
■ 初步结果显示，仅用前 1 s 轨迹，车路一致率由 0.09 升至 0.69，高于人工补丁 0.59；时间偏差可观测性依赖运动多样性。
小组原有分析 · 非上游代码结果
来源：原组会 PPT《基于目标轨迹的目标级车路协同定位》；未包含在 V2I-Calib 代码中。
Notes: 【先说清楚】这不是"轨迹预测"，没有预测未来。是"在线估计修正量"：用过去 1 秒两端共同看到的目标轨迹，估一组修正参数，用到接下来 1 秒。
【左图怎么实现的】
1. 目标：所有车路协同帧对里，官方协同标注给出对应关系、且车端能算出速度的目标；参与评测 46519 个。
2. 坐标：路侧目标中心按数据集外参换到车端激光雷达坐标系，记 p_路；车端同一目标记 p_车。
3. 模型：p_车 − p_路 ≈ T + θ·（与 p_路 垂直的方向）+ v·τ。
T＝二维平移（2 个数）；θ＝偏航，绕竖直轴的小角度；τ＝时间偏差；v＝目标速度，用车端轨迹前后两帧位置差除以时间差得到。
线性化后是普通最小二乘，全数据集几十秒算完，没有网络。
4. 在线：每段序列按 10 帧（约 1 s）切窗口；用第 k 个窗口里所有目标估参数，套到第 k+1 个窗口上算距离。估计和评测的数据在时间上不重叠，共 766 个窗口。
5. 为什么比人工补丁好：补丁每帧只有一个平移，不含旋转和时间；我们多估了偏航和时间，并用 1 秒内所有目标一起约束。逐项看一致率@0.5 m：只估平移 0.55，加偏航 0.65，再加时间偏差 0.69；人工补丁 0.59。
6. 窗口拉长到 3 s，一致率降到 0.52：误差在变，需要持续在线更新。
7. 估出来的量（中位数）：平移约 1.1 m，偏航约 0.6°，时间偏差绝对值约 29 ms。
8. 表中"图像 IoU"一行：同样的修正用到路侧图像上，0.48 → 0.60（补丁）→ 0.62（在线估计）。
【右图怎么实现的】
- 目的：时间偏差没有真值，所以人为注入已知误差，看能不能估回来。
- 每个 1 s 窗口随机注入：偏航 ±1°、平移每轴 ±1 m、时间偏差 ±100 ms，各做 5 次，共 4020 次；再给观测加 0.2 m 或 0.5 m 的高斯噪声，模拟检测误差。
- 注入前估一次、注入后估一次，两次之差就是对注入量的估计，和注入的真值比。这样可以抵消数据本身已有的误差。
- 分组：窗口内运动目标速度方向的分散程度（方向向量协方差矩阵的最小特征值，0 表示全部同向）。
- 数字含义：90% 的窗口里，时间偏差估计误差不超过多少毫秒。方向单一时 137 / 342 ms，方向多样时 13 / 32 ms，差约 10 倍。
【可能被问】
问：用真值关联是不是太理想？答：是理想条件，目的只是验证"轨迹能不能当桥梁"；换成真实检测与跨端关联是下一步。
问：估计和评测都看一致性，是不是自己评自己？答：时间上已分开；后续还会留出部分目标只评不估，并用图像 IoU 独立佐证（0.62 > 0.60）。
问：为什么图像 IoU 只提升 0.02？答：这个修正只作用于车端与路侧激光雷达之间，修不了路侧激光雷达到相机那一段，图像上可达上界只有 0.70。这也是构想里第一阶段要修正路侧相机外参的原因。
问：0.69 是网络做的吗？答：不是，只是线性最小二乘；网络是下一步的方法设计。

## Slide 14
05
总结与资料来源
本地代码包：course_v2i_calib；课程 PPT 根据原组会材料重排
测量模型
共同目标框构成跨端观测，目标是估计车路刚体空间变换。
算法链
oIoU 场景评分、目标关联、SVD 外参求解、RRE/RTE 评价。
扩展方向
小组原有轨迹分析提示：部署中还需考虑随时间变化的误差。
论文：arxiv.org/abs/2407.10195
代码：github.com/MassimoQu/v2i-calib · MIT License
■ 本课程展示区分论文报告、开源代码与小组原有实验。